I)
1)
→ Le port console se trouve derrière le routeur, la couleur associée est le « bleu », nous allons utiliser le câble plat type série
→	→ sur 1700 : 10bt ethernet 10/100 ethernet, 10bt ethernet
→ sur 2800 : fe0 fe0/1 fe/0/0
→ les prises sont numéroté de 1 à 24. chacune peut faire du ethernet et fastethernet
2)
→ Sur linux : minicom | sur windows : putty
→
- Vitesse : 9600 bauds
- nombre bits de données : 8bits
- nombre de bits de stop : 1
- gestion de la partité : non
- gestion du contrôle de flux logiciel ou materiel : non

6)5)
cisco 2800
Interface physique	Nom dans l’interface de commande
Fe 0	FastEthernet 0/0/0
Fe 0/1	FastEthernet 0/1
Fe 0/0	FastEthernet 0/0
Serial	Serial0/3/0

Cisco 1700
Interface physique	Nom dans l’interface de commande
10BT Ethernet G	Ethernet0
10BT Ethernet D	Ethernet1
10/100BT Ethernet	FastEthernet0

6)6)
→ >en
→ # conf t
→ (config)#
→ (config-if)#
→ (config-if)# shutdown
→ (config-if)# ip address 1.2.3.4 255.255.0.0
→ (config-if)# no ip address 1.2.3.4 255.255.0.0
6)7)
→ sh start
→ inactives
→ no ip address
6)8)
→ #reload
II)
1)
→ masque en 24 comme ça il y a 8bits pour le représentation machine.
→ 256 réseaux ip différents.
→ réseau 1 : 10.1.0.0/24 réseau 2 : 10.1.255.0/24

III)
1)
→ ip flush dev eth0 | ip addr add 10.1.0.1/24 dev eth0
→
1. # conf t
2. (config)# int fastethernet0/1
3. (config-if)# ip address 10.1.0.254 255.255.255.0
4. (config-if)# no shutdown
5. (config-if)# exit
6. (config)# exit
7. #
→ ping 10.1.0.254
3)
→ Line protocol on interface FastEthernet0/1 changed state to down

V)
2)
→

>en

--interface FastEthernet0/1--
# conf t
(config)# int fastethernet0/1
(config-if)# ip address 10.1.0.254 255.255.255.0
(config-if)# no shutdown
(config-if)# exit

--interface FastE nbthernet0/0--
(config)# int fastethernet0/0
(config-if)# ip address 10.1.255.254 255.255.255.0
(config-if)# no shutdown
(config-if)# exit
(config)# exit

# conf t
(config)# ip routing
(config)# exit
#